| Formulář na zasílání pozorování bouřek |
| --- |
| Thunderstorm Observe Project http://bourky.astronomie.cz |
| Vyplňujte pouze políčka tabulky s šedým podkladem. V případě, že nemáte požadovaný údaj k dispozici, ponechte políčko tabulky prázdné. Vyplněný formulář zašlete, prosím, na adresu: astro_x@post.cz. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza | V kolonce Čas uveďte přibližnou dobu trvání bouřky (čas od do), případně dobu, po kterou byla bouřka pozorována. Uveďte rovněž použitý čas (UT, SEČ, SELČ). |
| Místo | Velké Svatoňovice |  |
| Datum | 29. července 2006 |  |
| Čas | 15:00 – 16:40 SELČ |  |
| Směr postupu | Z – V | sever, jih, jihozápad apod. |
| Srážky | 0,3 mm | žádné, slabé, silné, velmi silné, kroupy apod. |
| Vítr – směr | SV – V | uveďte převládající směr a sílu větru (ve stupních podle Beaufortovy stupnice) |
| Vítr – síla | 6°B |  |
| Blesky – barva | čárové, int. 4° | uveďte převládající barvu a tvar blesků (čárový, větvený, blýskavice…) |
| Blesky – tvar | čárové, blýskavice (převaha CG) |  |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | ANO | uveďte ANO nebo NE |
| Jiné údaje |
| Zde můžete napsat jakékoliv poznámky k pozorování, např. vypsat pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popsat vývoj bouře atd. |
| V 15:00 SELČ příchod oblačnosti od Úpice. V 15:10 zaznamenáno 1. hřmění, vzápětí chvilkový náraz větru okolo 12 m/s severního směru. Oblačnost dále postupovala na východ, po dobu asi 20 minut nad západním obzorem pozorovatelné výrazné praecipitaio. V 15:30 vcelku rychlá změna směru větru na východní o rychlosti okolo 4 m/s. V 15:50 na jihu bílá blýskavice, v 15:55 začíná velmi drobně pršet. Mezi 16:10 až 16:20 dosahuje déšť nejvyšší intenzity (celkem 0,3 mm srážek) – na jihozápadním obzoru několik bílých čárových CG blesků. V 16:25 déšť doprovázen slunečním svitem (bez duhy díky výšce Slunce nad obzorem). Déšť ustal v 16:30, o pár minut později zanikla veškerá bouřková činnost. Hodnotím stupněm 4 dle D. Rývy. |

Radarový snímek 29. července 2006 16:00 SELČ

Detekce blesků 29. července 2006 16:00 SELČ