| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 21. června 2007 | Čas | 12:40- 14:20 SELČ |
| Pořadí ve dni | 3. | Trvání | 01:40 hod |
| Směr postupu | J – S | Směr od stanoviště | Z - S |
| Vítr - směr výchozí | J | Vítr - směr při změně | JZ |
| Vítr - rychlost v °B | 6°B | Vítr - rychlost v m/s | 12 m/s |
| Srážky - intenzita | střední | Srážky - úhrn v mm | 2,5 mm |
| Srážky - typ | déšť | Kroupy - rozměry | - |
| Hromy - četnost | střední | Hromy - intenzita | střední |
| Blesky - CC | ANO | Barva | bílá | Typ | blýskavice |
| Blesky - CG | ANO | Barva | bílá | Typ | čárové |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | ANO | Nejbližší úder blesku | 7 km |
| Celková intenzita bouřky | st. 2 dle D. Rývy | Typ bouřky | jádro na flanking line |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| Bouřkové jádro na flanking line, vytvořivší se na západním (levém) křídle bouřkového pásu postupujícího od jihu. Později se vytvořilo ještě další jádro více na západ (ve 13:40 u Trutnova s odrazivostí odpovídající výskytu krupobití) a obnovila se bouřková činnost severně od místa pozorování. Tyto jádra se vizuálně spojily. Po 12:30 SELČ byla pozorována Cu a Cb oblačnost, ve 12:41 s již jasně odlišitelným jádrem ve směru nad Úpicí, doprovázená zesilujícím jižním větrem. Ve 12:47 bylo zaznamenáno první hřmění, vzápětí pozorovány i blesky jak CC tak CG. Vítr sílící až na 6°B v 12:52, ve 12:55 začíná pršet – až do 13:22, spadlo 2,5 mm srážek. Ve 13:00 přechází nad místem pozorování jasně viditelná zadní hrana bouřkové oblačnosti. Po 13:20 celý severní až severozápadní obzor velmi tmavý, bouřka v té době S a Z od Trutnova. V 13:53 opět hřmí v blízkosti. Po 14:00 se bouřka odsouvá do Polska. |

Radarový snímek 21. června 2007 13:00 SELČ

Detekce blesků 21. června 2007 13:10 SELČ