| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 7. srpna 2007 | Čas | 16:20 – 17:20 SELČ |
| Pořadí ve dni | 2. | Trvání | 01:00 hod |
| Směr postupu | Z – V | Směr od stanoviště | S |
| Vítr - směr výchozí | S | Vítr - směr při změně | - |
| Vítr - rychlost v °B | 5°B | Vítr - rychlost v m/s | 10 m/s |
| Srážky - intenzita | velmi slabé | Srážky - úhrn v mm | - |
| Srážky - typ | déšť | Kroupy - rozměry | - |
| Hromy - četnost | střední | Hromy - intenzita | silné |
| Blesky - CC | NE | Barva | - | Typ | - |
| Blesky - CG | NE | Barva | - | Typ | - |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | NE | Nejbližší úder blesku | 5 km |
| Celková intenzita bouřky | střední | Typ bouřky | jádro z tepla |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| Bouřkové jádro – lokální vzniklé přehřátím vzduchu. Začalo se tvořit kolem 16:00 SELČ západně od místa pozorování, v 16:24 se projevilo prvním hřměním, které se cca 10x opakovalo. V 16:27 se zdvihl S vítr, jež postupně zesílil na 10 m/s. V 16:45 pozorovány intenzivní srážky nad Markoušovicemi (cca 4 km daleko), v 17:05 slabé krápání i zde. V té době již elektricky neaktivní, obnovení aktivity v 17:10. |

Radarový snímek 7. srpna 2007 16:30 SELČ

Detekce blesků 7. srpna 2007 16:40 SELČ