| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 15. května 2008 | Čas | 17:00 – 19:15 SELČ |
| Pořadí ve dni | 3. | Trvání | 02:15 hod |
| Směr postupu | SZ – JV | Směr od stanoviště | přechod |
| Vítr - směr výchozí | SZ | Vítr - směr při změně | S |
| Vítr - rychlost v °B | 5°B | Vítr - rychlost v m/s | 8 m/s |
| Srážky - intenzita | silné | Srážky - úhrn v mm | 0,0 mm |
| Srážky - typ | déšť | Kroupy - rozměry | - |
| Hromy - četnost | střední | Hromy - intenzita | střední |
| Blesky - CC | ANO | Barva | bílá | Typ | čárové |
| Blesky - CG | ANO | Barva | žlutá | Typ | čárové |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | ANO | Nejbližší úder blesku | 1 km |
| Celková intenzita bouřky | silná | Typ bouřky | orograf. podmín. cela |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| Orograficky podmíněné jádro multicely, vzniklé nad hřebenem Krkonoš, opět se pohybující se k VJV. Pozorovatelná od 17:00 SELČ jako tmavý oblak na SZ obzoru. V 17:20 zaznamenán první CG výboj na SZ, doprovázený již intenzivním hřměním. V 17:25 na SZ ve vzdálenosti kolem 7 km virga doprovázená CG výboji. Od 17:35 přechod v praecipitatio, nad Markoušovicemi (5 km na S) zjevné srážky . V 17:41 začíná krápat v místě pozorování, slabý S vítr. V 17:43 přechod čela bouřky, S vítr kolem 7 – 8 m/s, zesilující srážky (vítr trhá okvětní lístky jabloní). V 17:45 již prší velmi intenzivně, v 17:48 maximální intenzita (snížená dohlednost). V 17:51 slábnutí srážek i větru, v 17:53 CC blesk 3 km daleko. Kolem 18:00 dočasné zeslabení, jihovýchodní elektricky aktivní jádro zaniká a rozvíjí se činnost druhého jádra na SZ. V 18:05 srážky ustávají, celkový ůhrn zatím 4,5 mm. Od 18:15 opětovné srážky do 18:45, kdy ustávají, úhrn 1,0 mm. V 18:19 CC výboj na severu 2,5 km daleko, o pět minut později pouhý kilometr daleko modrý CC blesk s velmi ostrým praskavým hromem. Srážky slábnou, bezvětří, ale blesková aktivita silná, četné CC výboje s hlučnými hromy ve vzdálenosti 2 – 5 km. V 19:15 konec aktivity tohoto jádra. |

Radarový snímek 15. května 2008 18:30 SELČ

Detekce blesků 15. května 2008 18:30 SELČ