| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 11. června 2009 | Čas | 19:15 – 19:55 SELČ |
| Pořadí ve dni | 2. | Trvání | 00:40 hod |
| Směr postupu | Z - V | Směr od stanoviště | přechod |
| Vítr - směr výchozí | Z | Vítr - směr při změně |  |
| Vítr - rychlost v °B | 5°B | Vítr - rychlost v m/s | 10 m/s |
| Srážky - intenzita | středné silné | Srážky - úhrn v mm | 2,50 mm |
| Srážky - typ | déšť | Kroupy - rozměry | - |
| Hromy - četnost | 4x | Hromy - intenzita | slabá |
| Blesky - CC | NE | Barva | - | Typ | - |
| Blesky - CG | NE | Barva | - | Typ | - |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | ANO | Nejbližší úder blesku | 14 km |
| Celková intenzita bouřky | slabá | Typ bouřky | jádro za SF |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| Bouřka v shluku bouřek za frontou. Před touto buňkou přecházelo přeháňkové jádro bez elektrické aktivity. Během bouřky zaznamenány 4 hromy bez blesků (první v 19:29 SELČ), ke konci bouřky silný Z vítr. Po odkrytí západního obzoru mohutná a vysoká duha. |

Radarový snímek 11. června 2009 19:30 SELČ

Detekce blesků 11. června 2009 19:20 SELČ