| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 3. července 2009 | Čas | 14:30 – 15:30 SELČ |
| Pořadí ve dni | 2. | Trvání | 01:00 hod |
| Směr postupu | S - J | Směr od stanoviště | J |
| Vítr - směr výchozí | J | Vítr - směr při změně | - |
| Vítr - rychlost v °B | 2°B | Vítr - rychlost v m/s | 3 m/s |
| Srážky - intenzita | velmi slabé | Srážky - úhrn v mm | 0,50 mm |
| Srážky - typ | déšť | Kroupy - rozměry |  |
| Hromy - četnost | 20x | Hromy - intenzita | střední |
| Blesky - CC | NE | Barva | - | Typ | - |
| Blesky - CG | NE | Barva | - | Typ | - |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | ANO | Nejbližší úder blesku | 7 km |
| Celková intenzita bouřky | slabá | Typ bouřky | vznikající multicela |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| Vznikající multicelární bouřka, pozorovatelná jako Cb zhruba od 14:30 SELČ, od 14:45 elektricky aktivní. ještě před započetím aktivity z ní cca 5 minut slabě pršelo zhruba od 14:38. Po 14:45 hromy od JZ, tmavý oblak nad J obzorem + viditelné srážkové pruhy cca 8 km daleko. Silnější hromy ještě kolem 15:00 SELČ, poté již byla bouřka příliš vzdálena na J až JZ. V 15:45 viditelná již jen tmavá kovadlina na jihu. |

Radarový snímek 3. července 2009 15:00 SELČ

Detekce blesků 3. července 2009 15:00 SELČ