| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 15. července 2009 | Čas | 11:40 – 13:00 SELČ |
| Pořadí ve dni | 1. | Trvání | 01:20 hod |
| Směr postupu | JZ - SV | Směr od stanoviště | Z |
| Vítr - směr výchozí | JZ | Vítr - směr při změně | SZ |
| Vítr - rychlost v °B | 5°B | Vítr - rychlost v m/s | 10 m/s |
| Srážky - intenzita | slabé | Srážky - úhrn v mm | 1,00 mm |
| Srážky - typ | déšť | Kroupy - rozměry | - |
| Hromy - četnost | 1x | Hromy - intenzita | slabá |
| Blesky - CC | NE | Barva | - | Typ | - |
| Blesky - CG | NE | Barva | - | Typ | - |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | NE | Nejbližší úder blesku | 15 km |
| Celková intenzita bouřky | velmi slabá | Typ bouřky | jádro ve stratiform. obl. |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| Bouřkové jádro uložené v komplexu stratiformní oblačnosti. Projevilo se pouze jediným hromem ve 12:06 SELČ. Srážky vypadávaly mezi 11:40 a 13:00, vítr začal vát v 11:30 od JZ, maxima dosáhl kolem 11:50 a pak se stáčel na SZ a slábl. |

Radarový snímek 15. července 2009 12:45 SELČ

Detekce blesků 15. července 2009 12:10 SELČ