| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 18. července 2009 | Čas | 12:15 – 13:15 SELČ |
| Pořadí ve dni | 1. | Trvání | 01:00 hod |
| Směr postupu | J - S | Směr od stanoviště | přechod |
| Vítr - směr výchozí | Z | Vítr - směr při změně | SZ |
| Vítr - rychlost v °B | 2°B | Vítr - rychlost v m/s | 3 m/s |
| Srážky - intenzita | velmi silné | Srážky - úhrn v mm | 13,00 mm |
| Srážky - typ | déšť, kroupy | Kroupy - rozměry | 10 mm |
| Hromy - četnost | 30x | Hromy - intenzita | silné |
| Blesky - CC | ANO | Barva | bílá | Typ | čárové, plošné |
| Blesky - CG | ANO | Barva | bílá | Typ | čárové |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | ANO | Nejbližší úder blesku | 750 m |
| Celková intenzita bouřky | silná | Typ bouřky | MCLS |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| Multicelární liniová bouřka pohybující se od jihu k severu. Předem nepozorovatelná díky nízké oblačnosti. První slabší jádro prošlo ve větší vzdálenosti západně, projevilo se hromem v 12:20 SELČ. Poté následovala pauza a přiblížení velmi aktivního jižního jádra. Zhruba od 12:25 slabě mrholilo, hřmět opět začalo ve 12:36. Poté během velmi krátké doby uhodilo cca 10 blesků ve vzdálenosti do 3 km. Nejbližší úder nastal v 12:46:57 v Malých Svatoňovicích u nádraží (CG- 750 metrů daleko). Ve 12:53 začal průtrž mračen, na chvíli zeslábla v 12:57, společně s vyšším výskytem blesků. Ve 12:58 náhle srážky zesílily a začaly vypadávat po dobu cca 30 vteřin centimetrové kroupy. Ve 13:07 srážky opět zeslábly, poslední hrom tohoto jádra byl slyšitelný ve 13:12. Bouřka se poté odsunula dále na sever. Za její trvání spadlo 13 mm srážek, vítr vál nevýznamný SZ směru do 3 m/s. |

Radarový snímek 18 července 2009 13:00 SELČ

Detekce blesků 18. července 2009 13:00 SELČ