| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 5. července 2010 | Čas | 17:45 - 19:00 SELČ |
| Pořadí ve dni | 1. | Trvání | 01:15 hod |
| Směr postupu | SSZ - JJV | Směr od stanoviště | Z až JZ |
| Vítr - směr výchozí | V | Vítr - směr při změně | S až SZ |
| Vítr - rychlost v °B | 4°B | Vítr - rychlost v m/s | 6,3 m/s |
| Srážky - intenzita | střední | Srážky - úhrn v mm | 3,20 mm |
| Srážky - typ | déšť | Kroupy - rozměry | - |
| Hromy - četnost | 40+ | Hromy - intenzita | střední |
| Blesky - CC | NE | Barva | - | Typ | - |
| Blesky - CG | ANO | Barva | bílá | Typ | čárový |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | ANO | Nejbližší úder blesku | 8 km |
| Celková intenzita bouřky | střední | Typ bouřky | multicela na okluzní frontě |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| Multicelární bouřka na okluzní frontě (vcelku chaotický vývoj bouřek na velkém prostoru). Původní jádro vzniklo severně od Krkonoš v Polsku, odkud se pomalu pohybovalo na JJV. Po překročení hřebene Krkonoš bylo již od 17:00 SELČ viditelné jako tmavý mrak na SZ obzoru. Před bouřkou dosahovala teplota hodnoty +24,0°C. Až v 17:55 byl zaznamenán první hrom, v 18:05 začalo slabě pršet, v 18:09 další hrom. V této době vzniklo podružné srážkové jádro (elektricky neaktivní) přímo nad námi. Čelo tohoto jádra přešlo v 18:11, doprovázeno zesílením srážek a nárazem S větru o rychlosti 6,3 m/s. Mezi 18:07 a 18:22 spadlo 2,2 mm srážek, ale déšť pokračoval i nadále. Elektrická aktivita se vyskytovala pouze cca 10 km na jihozápad. V 18:23 byl spatřen jediný blesk, a to CG směrem na jihozápad ve vzdálenosti kolem 8 km. Od 18:22 srážky zeslábly a pršelo již jen z kovadliny, vítr utichl. Teplota dosáhla svého minima v 18:56 a to +18,9°C. Poslední hrom zaznamenán v 18:55, konec srážek ve stejnou dobu. |

Radarový snímek 5. července 2010 18:15 SELČ

Detekce blesků 5. července 2010 18:20 SELČ