| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 19. června 2011 | Čas | 17:10 - 18:00 SELČ |
| Pořadí ve dni | 2. | Trvání | 0:50 hod |
| Směr postupu | Z - V | Směr od stanoviště | přechod |
| Vítr - směr výchozí | JZ | Vítr - směr při změně | Z |
| Vítr - rychlost v °B | 4°B | Vítr - max. náraz | 7,6 m/s JZ |
| Srážky - max. intenzita | 71,6 mm/h | Srážky - úhrn v mm | 2,60 mm |
| Srážky - typ | déšť, kroupy | Kroupy - rozměry | 3 mm |
| Hromy - četnost | 10 x | Hromy - intenzita | střední |
| Blesky - CC | ANO | Barva | bílá | Typ | čárový |
| Blesky - CG | ANO | Barva | bílá | Typ | čárový |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | ANO | Nejbližší úder blesku | 600 m |
| Celková intenzita bouřky | střední | Typ bouřky | multicela |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| Multicelární bouřka přeháňkového pásma, postupující ve stejné dráze jako bouřka předchozí, pouze poněkud jižněji. Po 17:00 SELČ byla již viditelná jako tmavý oblak nad západním obzorem, v 17:14 slyšitelný první hrom (další v 17:18, 17:19 a 17:25). Ještě před dosažením Velkých Svatoňovic se rozštěpila na 2 jádra, jedno obešlo severně Trutnov a druhé nás zde zasáhlo. Srážky začalo vypadávat v 17:31 (šlo spíše o krápání), zároveň s nárazovým zesílením JZ větru až na 7,6 m/s. V 17:37 a 17:39 následovaly 2 hromy, druhý "křaplavý". Kolem 17:45 začal vítr slábnout a stáčet se na západní, zároveň ve vzdálenosti kolem 2800 metrů na západ uhodil CG blesk. V 17:47 došlo k nejbližšímu výboji ve vzdálenosti 600 metrů - šlo o CC blesk přímo v zenitu. Ve stejný okamžik skokově zesílil déšť - mezi 17:40 a 18:00 spadlo celkem 2,6 mm srážek. V 17:50 po dobu cca 30 vteřin padaly 3 mm veliké kroupy. V 17:57 srážky velmi rychle ustaly a na východě se objevila velmi výrazná dvojitá duha. Teplota klesla z +15,8°C v 17:30 na +12,1°C v 17:54. |

Radarový snímek 19. června 2011 17:45 SELČ

Detekce blesků 19. června 2011 17:50 SELČ