| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 14. července 2011 | Čas | 3:30 - 5:25 SELČ |
| Pořadí ve dni | 1. | Trvání | 1:55 hod |
| Směr postupu | JZ - SV | Směr od stanoviště | přechod |
| Vítr - směr výchozí | V | Vítr - směr při změně | SZ (J) |
| Vítr - rychlost v °B | 3°B | Vítr - max. náraz | 4,1 m/s SZ |
| Srážky - max. intenzita | 119,0 mm/h | Srážky - úhrn v mm | 10,60 mm |
| Srážky - typ | déšť | Kroupy - rozměry |  |
| Hromy - četnost | 100x + | Hromy - intenzita | silná |
| Blesky - CC | ANO | Barva | bílá, mod. | Typ | čárový, blýskavice, ANC |
| Blesky - CG | ANO | Barva | bílá, mod. | Typ | čárový, blýskavice |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | ANO | Nejbližší úder blesku | 750 m |
| Celková intenzita bouřky | střední | Typ bouřky | MCS na SF |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| V průběhu noci nás zasáhla MCS na samotné studené frontě. Pršet začalo ve 3:40, aktivní oblast bouřky nás zasáhla mezi 3:50 až 4:15, kdy vypadla naprostá většina srážek. Byla také velmi elektricky aktivní, ve 4:09 došlo k výboji ve vzdálenosti 750 metrů. Teplotně se nijak výrazně neprojevila, ani větrem - maximální náraz činil 4,1 m/s ve 4:19 od SZ. Po 4:30 již pršelo pouze z kovadliny, celkový úhrn srážek dosáhl 10,6 mm. |

Radarový snímek 14. července 2011 4:00 SELČ

Detekce blesků 14. července 2011 4:10 SELČ