| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 4. srpna 2011 | Čas | 20:00 - 21:30 SELČ |
| Pořadí ve dni | 2. | Trvání | 1:30 hod |
| Směr postupu | Z - V | Směr od stanoviště | přechod |
| Vítr - směr výchozí | JZ | Vítr - směr při změně | SZ |
| Vítr - rychlost v °B | 2°B | Vítr - max. náraz | 3,1 m/s JZ |
| Srážky - max. intenzita | 1,0 mm/h | Srážky - úhrn v mm | 0,40 mm |
| Srážky - typ |  | Kroupy - rozměry |  |
| Hromy - četnost | 10x | Hromy - intenzita | slabá |
| Blesky - CC | ANO | Barva | fialová | Typ | blýskavice, čárové |
| Blesky - CG | NE | Barva | - | Typ | - |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | ANO | Nejbližší úder blesku | 3 km |
| Celková intenzita bouřky | slabá | Typ bouřky | multicela (SQL) |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| Slabá bouřka na squall line postupující od západu k východu. Již před 20:00 SELČ se projevovala jako temný oblak bez struktury nad západním obzorem. První hřmění bylo slyšet ve 20:10. Kolem 20:20 se zformoval rozsáhlý a dobře vyvinutý shelf cloud, občas prosvěcovaný fialovými blýskavicemi. Ve 20:30 se vyskytly silné CC výboje na SZ, o něco později se zvedl vítr, který však opět záhy ustal. Ve 20:38 následoval mohutný blesk ve 20:42 slabý blesk, avšak s mocným hromem. Ve stejnou dobu přecházelo bouřkové jádro přes Markoušovice, kde velmi silně pršelo, zatímco zde nespadla ani kapka. Následovaly blesky ve 20:48 - vodorovný CC čárový ve vzdálenosti 4 km, ve 20:52 CG 3 km daleko se silným hromem, stejně tak ve 20:54 - kdy navíc začalo krápat. Ve 20:58 se vyskytl blesk s výrazně křaplavým hromem 4 km daleko. Ve 21:00 začalo slabě trvale pršet za bezvětří, elektrická aktivita se vzdalovala a slábla, od 21:30 bylo možné považovat bouřku za vyhaslou. Srážky trvalého charakteru však pokračovaly i nadále. |

Radarový snímek 4. srpna 2011 20:45 SELČ

Detekce blesků 4. srpna 2011 21:00 SELČ