| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 3. července 2012 | Čas | 7:40 - 8:00 SELČ |
| Pořadí ve dni | 5. | Trvání | 0:20 hod |
| Směr postupu | JJZ - SSV | Směr od stanoviště | JZ |
| Vítr - směr výchozí | JV | Vítr - směr při změně |  |
| Vítr - rychlost v °B | 3°B | Vítr - max. náraz | 2,6 m/s JV |
| Srážky - max. intenzita | 0,0 mm/h | Srážky - úhrn v mm | 0,0 mm |
| Srážky - typ | déšť | Kroupy - rozměry |  |
| Hromy - četnost | 2x | Hromy - intenzita | slabá |
| Blesky - CC | NE | Barva | - | Typ | - |
| Blesky - CG | NE | Barva | - | Typ | - |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | NE | Nejbližší úder blesku | 7 km |
| Celková intenzita bouřky | slabá | Typ bouřky | multicela |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| Slabá multicela následující za hlavním bouřkovým pásmem. Projevila se mezi 7:40 a 8:00 SELČ 2 hromy a neměřitelnými srážkami mezi 7:47 a 7:55. |

Radarový snímek 3. července 2012 8:00 SELČ

Detekce blesků 3. července 2012 8:00 SELČ