| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 28. července 2012 | Čas | 18:20 - 23:20 SELČ |
| Pořadí ve dni | 1. | Trvání | 5:00 hod |
| Směr postupu | JJZ - SSV | Směr od stanoviště | přechod |
| Vítr - směr výchozí | J | Vítr - směr při změně | SZ - S |
| Vítr - rychlost v °B | 5°B | Vítr - max. náraz | 9,4 m/s JZ |
| Srážky - max. intenzita | 102,8 mm/h | Srážky - úhrn v mm | 22,6 mm |
| Srážky - typ | déšť | Kroupy - rozměry |  |
| Hromy - četnost | 300x+ | Hromy - intenzita | silná |
| Blesky - CC | ANO | Barva | bílá, fial. | Typ | čárové, větvené, ANC |
| Blesky - CG | ANO | Barva | bílá, fial. | Typ | čárové, větvené |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | ANO | Nejbližší úder blesku | 3 km |
| Celková intenzita bouřky | silná | Typ bouřky | SQL >>> MCS |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| Hybridní bouřka přecházející ze stádia SQL do MCS. Vývoj na linii konvergence nad středními Čechami a pomalý postup k SSV. Po 17:20 SELČ byly nad západním a jihozápadním obzorem dobře viditelné jednotlivé věže kumulonimbů, již ve stádiu kovadlin a začalo se zatahovat cirrovitou oblačností. Teplota dosáhla hodnoty +30,6°C v 17:19 a poté začala zvolna klesat. V 17:45 již byly vidět nejen kovadliny, ale i těla samotných bouří, přičemž squall line začala přecházet západní Krkonoše a k místu pozorování se blížila velmi pozvolna a pod malým úhlem (vysouvala se takřka souběžně).V 18:20 bylo slyšitelné první slabé hřmění od západu a na SZ směrem nad Trutnov se nad tamním sektorem SQL objevil slabý náznak shelfu. V 18:26 dosáhl tlak vzduchu svého minima, a to 1005,2 hPa (do 21:55 pak vystoupal až na 1011,5 hPa, než začal opět klesat). V 18:28 se zvedl J vítr, pozvolna zesilující až k nárazům o rychlosti kolem 5 m/s. Vzhledem k malé šířce bouřkového pásma se po 18:30 na SZ objevilo na krátkou chvíli Slunce, prosvítající pod bouřkovou linií. V 18:55 se objevily výrazné CC blesky na J až JZ obzoru a zároveň nad obzor vystoupil výrazný arcus oddělující srážkovou oblast. V 19:00 začalo slabě krápat, stále se přibližoval arcus se srážkovou oblastí. V této době již bouřka jevila spíše známky transformace z SQL do MCS. Čelo bouře přešlo v 19:05, doprovázeno nárazem JZ větru o rychlosti 9,4 m/s a prudkým zesílením srážek, které dosáhly intenzity až 100 mm/h. Silné srážky trvaly až do 19:38. Teplota klesla z +24,0°C v 19:00 na +18,2°C v 19:50. S čelem bouře souvisela také silnější blesková aktivita, došlo k množství výbojů ve vzdálenosti kolem 5 km, hlavně směrem na Z. V 19:47 zasvitlo od západu otvorem v oblačnosti Slunce a na zhruba 3 minuty se objevila duha. mezi 20:00 a 20:30 nastala ve srážkách pauza, kdy pouze slabě mrholilo. Elektrická aktivita byla nahodilá v rámci MCS, ale vcelku výrazná. Vítr zeslábl již zhruba po 10 minutách po přechodu čela bouřky. Ve 20:26 došlo k CG+ výboji s výrazným dunivým efektem (otřesy země). Ve 20:38 se již ve fázi MCS vytvořilo JJV od místa pozorování vnořené jádro, které přineslo zesílení srážek a blízkou bleskovou aktivitu. Zesílené srážky pak vypadávaly až do 21:55, kdy v rámci MCS nastoupila druhá bouřková linie. Její čelo opět doprovázelo zesílení intenzity deště až na 50 mm/h a nárazový vítr přes 5 m/s. Zesílená aktivita trvala zhruba do 22:30, poté déšť slábl až před 23:20 zcela ustal - celkem spadlo 22,6 mm srážek. Teplota na konci bouřky klesla na +17,7°C. Poslední zaznamenaný bleskový výboj proběhl krátce po 23:00. |

Radarový snímek 28. července 2012 19:15 SELČ

Detekce blesků 28. července 2012 19:30 SELČ