| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 3. srpna 2012 | Čas | 8:00 - 9:20 SELČ |
| Pořadí ve dni | 1. | Trvání | 1:20 hod |
| Směr postupu | J - S | Směr od stanoviště | přechod |
| Vítr - směr výchozí | J | Vítr - směr při změně | SZ |
| Vítr - rychlost v °B | 3°B | Vítr - max. náraz | 5,4 m/s S |
| Srážky - max. intenzita | 30,2 mm/h | Srážky - úhrn v mm | 8,4 mm |
| Srážky - typ | déšť | Kroupy - rozměry |  |
| Hromy - četnost | 30x+ | Hromy - intenzita | střední |
| Blesky - CC | ANO | Barva | bílá | Typ | čárové, plošné |
| Blesky - CG | ANO | Barva | bílá | Typ | čárové |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | ANO | Nejbližší úder blesku | 1 800 m |
| Celková intenzita bouřky | střední | Typ bouřky | MCS |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| MCS postupující po ránu z vnitrozemí Čech k SSV a stáčející se svou týlovou částí k severu zasáhl místo pozorování před 8. hodinou ranní. Již v 7:45 SELČ byla nad jižním až jihozápadním obzorem pozorovatelná pásmovitě uspořádaná oblačnost , postupující k severovýchodu. První hrom byl zaznamenán v 8:00, v 8:05 se na JZ zformoval středně vyvinutý arcus, oddělující srážkový sektor bouřky. V 8:09 se ozval další výraznější hrom a v 8:10 začaly vypadávat první srážky, zpočátku velmi slabé. V 8:15 došlo k zesílení srážek a byl pozorován první CC blesk nad západním obzorem. Vítr začal foukat již po 8. hodině a v průběhu bouřky neustále zesiloval a stáčel se postupně z jižního přes západní až na severozápadní/severní. V 8:20 déšť dále zesílil a dosáhl své maximální intenzity přes 30 mm/h., zároveň došlo k CC výboji 2 km daleko. V 8:23 uhodil CG- blesk 1800 metrů daleko (ve směru za batňovickým kostelem). Po 8:35 došlo k mírnému zeslabení deště, který poté graduálně slábl až v 9:20 ustal docela. Elektrická aktivita byla nahodilá a pokračovala až do 9:05, kdy byl zaznamenán poslední blesk. Po ukončení bouřky vanul SZ vítr, který v nárazu dosáhl rychlosti až 7,2 m/s - před 10. hodinou dopolední však rychle zeslábl. |

Radarový snímek 3. srpna 2012 8:30 SELČ

Detekce blesků 3. srpna 2012 8:20 SELČ