| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 22. srpna 2012 | Čas | 8:25 - 9:50 SELČ |
| Pořadí ve dni | 1. | Trvání | 1:25 hod |
| Směr postupu | Z - V | Směr od stanoviště | přechod |
| Vítr - směr výchozí | JV | Vítr - směr při změně | SZ |
| Vítr - rychlost v °B | 3°B | Vítr - max. náraz | 5,4 m/s ZSZ |
| Srážky - max. intenzita | 35,0 mm/h | Srážky - úhrn v mm | 1,4 mm |
| Srážky - typ | déšť | Kroupy - rozměry |  |
| Hromy - četnost | 20x | Hromy - intenzita | slabá |
| Blesky - CC | ANO | Barva | bílá | Typ | čárové |
| Blesky - CG | ANO | Barva | bílá | Typ | čárové |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | NE | Nejbližší úder blesku | 1 km |
| Celková intenzita bouřky | slabá | Typ bouřky | SQL/MCS |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| Výrazná squall line postupovala přes severní polovinu Čech od západu k východu v ranních hodinách 22. srpna 2012. Při svém pohybu však slábla a měnila se postupně v MCS. Ve V. Svatoňovicích byla pozorovatelná okolo 8:00 SELČ jako tmavý oblak na Z až SZ obzoru, po 8:20 se nad obzorem začal objevovat náznak shelf cloudu. V 8:25 bylo slyšitelné první hřmění. Ve stejnou dobu se nad obzorem zformoval nádherný a rozsáhlý shelf cloud, postupující rychle k východu (viz. foto). Elektrická aktivita byla vcelku nízká, ale těsně JV od místa pozorování se zformovala před samotnou linií nová bouřková buňka, ze které po dobu asi 5 minut slabě krápalo. Čelo bouře začalo přecházet v 8:30, doprovázeno relativně mírným zesílením větru (nárazy lehce přes 5 m/s - avšak stanice Kyselka naměřila náraz až 19,6 m/s). Též začalo velmi slabě pršet, srážky zesílily až v 9:13 na intenzitu kolem 35 mm/h. Déšť pokračoval do 9:40, kdy ustal. V 9:13 též došlo k nejbližšímu výboji ve vzdálenosti kolem 1 km (pravděpodobně CC). Další bližší výboje byly zaznamenány v 9:26 a 9:35 (poslední projev elektrické aktivity). Fotografie: http://meteosvatonovice.rajce.idnes.cz/Bourka_22.8.2012 |

Radarový snímek 22. srpna 2012 8:30 SELČ

Detekce blesků 22. srpna 2012 9:00 SELČ