| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 2. červen 2013 | Čas | 0:45 - 4:45 SELČ |
| Pořadí ve dni | 1. | Trvání | 0:50 hod |
| Směr postupu | SSV - JJZ | Směr od stanoviště | přechod |
| Vítr - směr výchozí | - | Vítr - směr při změně | - |
| Vítr - rychlost v °B | 0°B | Vítr - max. náraz | 0,0 m/s |
| Srážky - max. intenzita | 43,4 mm/h | Srážky - úhrn v mm | 6,2 mm |
| Srážky - typ | déšť | Kroupy - rozměry |  |
| Hromy - četnost | 50x+ | Hromy - intenzita | slabá |
| Blesky - CC | ANO | Barva | bílá | Typ | blýskavice |
| Blesky - CG | ANO | Barva | bílá | Typ | - |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | ANO | Nejbližší úder blesku | 100 m |
| Celková intenzita bouřky | střední | Typ bouřky | multicela (train pattern) |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| Po přechodu první bouřky před půlnocí 1. června 2013 se na polské straně Krkonoš začal vytvářet nepřetržitý řetězec bouřek - tzv. train pattern. Ten velmi zvolna postupoval k JJZ. Od 0:40 SELČ byly pozorovatelné nejprve blýskavice na S a SZ obzoru, v 0:57 pak první slyšitelný hrom, v 1:08 silný dunivý (pravděpodobně CG+). Bouřkové pásmo se při svém postupu zvolna stáčelo k JV, až se díky tomuto pohybu dostalo nad místo pozorování. Díky tomu došlo ve 2:30:10 SELČ k výboji přímo nad místem pozorování (CC) a o minutu později znovu. Mezi 2:10 a 2:55 SELČ vypadly veškeré bouřkou vyprodukované srážky (6,2 mm). Poté se již pásmo bouřek začalo vzdalovat směrem na západ, srážky ustaly po 3:00 SELČ. Bouřková aktivita však byla ve formě blesků a hromů pozorovatelná až do 4:45 SELČ, kdy ve vzdálenosti okolo 20 km na jihozápad skončila elektrická aktivita. Bouřka způsobila povodeň v obci: http://meteosvatonovice.rajce.idnes.cz/Povoden_2.6.2013/ |

Radarový snímek 2. června 2013 2:30 SELČ

Detekce blesků 2. června 2013 2:40 SELČ