| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 10. červen 2013 | Čas | 0:35 - 2:45 SELČ |
| Pořadí ve dni | 1. | Trvání | 2:10 hod |
| Směr postupu | JZ - SV | Směr od stanoviště | V |
| Vítr - směr výchozí | - | Vítr - směr při změně | - |
| Vítr - rychlost v °B | 0°B | Vítr - max. náraz | 0,0 m/s |
| Srážky - max. intenzita | 3,8 mm/h | Srážky - úhrn v mm | 2,2 mm |
| Srážky - typ | déšť | Kroupy - rozměry |  |
| Hromy - četnost | 10x | Hromy - intenzita | slabá |
| Blesky - CC | ANO | Barva | bílá, fial. | Typ | čárový |
| Blesky - CG | ANO | Barva | bílá, fial. | Typ | čárový |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | NE | Nejbližší úder blesku | 14 km |
| Celková intenzita bouřky | slabá | Typ bouřky | MCS |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| Po předchozích večerních bouřkách postupoval od jihozápadu již slábnoucí MCS, který si udržoval vyšší aktivitu pouze na svém východním okraji (Havlíčkův Brod, Chrudim, Náchod). K místu pozorování se přiblížil po 0:35 SELČ, kdy byly pozorovatelné záblesky na J až JV obzoru, později doprovázené slabším hřměním. Srážky vypadávaly mezi 1:10 až 2:45, přičemž elektrická aktivita vymizela již v 1:15. Kromě srážek se bouřka v místě pozorování jinak neprojevila. |

Radarový snímek 10. června 2013 0:45 SELČ

Detekce blesků 10. června 2013 1:20 SELČ