| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 18. červen 2013 | Čas | 15:10 - 16:00 SELČ |
| Pořadí ve dni | 1. | Trvání | 0:50 hod |
| Směr postupu | Z - V | Směr od stanoviště | S |
| Vítr - směr výchozí | J | Vítr - směr při změně | S |
| Vítr - rychlost v °B | 3°B | Vítr - max. náraz | 5,1 m/s S |
| Srážky - max. intenzita | 0,0 mm/h | Srážky - úhrn v mm | 0,0 mm |
| Srážky - typ | - | Kroupy - rozměry |  |
| Hromy - četnost | 50x+ | Hromy - intenzita | střední |
| Blesky - CC | ANO | Barva | bílá | Typ | blýskavice |
| Blesky - CG | NE | Barva | - | Typ | - |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | NE | Nejbližší úder blesku | 10 km |
| Celková intenzita bouřky | střední | Typ bouřky | multicela |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| Výrazná multicelární bouřka vznikla v polské části Krkonoš (závětrná strana) již okolo 14:45 SELČ. Při svém postupu k východu minula místo pozorování v severním směru ve vzdálenosti přes 10 km, takže ho nijak neovlivnila svými srážkami, pouze poklesem teploty při zastínění Slunce a následném přechodu slabé outflow boundary. Teplota klesla z +32,8°C (denní maximum) v 15:18 SELČ (v tento okamžik zakryla kovadlina bouřky Slunce) na +27,6°C v 17:00. Outflow boundary přešla přes místo pozorování v 15:53 SELČ, doprovázená nárazem S větru o rychlosti 5,1 m/s. Elektrická aktivita se projevila prvně v 15:13 SELČ hromem, po 15:20 několika CC blesky a blýskavicemi nad S až SV obzorem. Poslední hřmění patřící této bouřce bylo slyšitelné okolo 15:55. Fotografie: http://meteosvatonovice.rajce.idnes.cz/Bourky_18.6.2013 |

Radarový snímek 18. června 2013 15:30 SELČ

Detekce blesků 18. června 2013 15:30 SELČ