| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 21. červen 2013 | Čas | 6:50 - 8:30 SELČ |
| Pořadí ve dni | 1. | Trvání | 1:40 hod |
| Směr postupu | JZ - SV | Směr od stanoviště | přechod |
| Vítr - směr výchozí | SZ | Vítr - směr při změně | JZ |
| Vítr - rychlost v °B | 4°B | Vítr - max. náraz | 5,8 m/s SZ |
| Srážky - max. intenzita | 33,6 mm/h | Srážky - úhrn v mm | 7,0 mm |
| Srážky - typ | déšť | Kroupy - rozměry |  |
| Hromy - četnost | 50x | Hromy - intenzita | silné |
| Blesky - CC | ANO | Barva | bílá | Typ | čárový, blýskavice |
| Blesky - CG | ANO | Barva | bílá | Typ | čárový |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | ANO | Nejbližší úder blesku | 2 km |
| Celková intenzita bouřky | střední | Typ bouřky | multicela / SQL |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| Lineární multicela (slabá squall line) postupují od jihozápadu k severovýchodu, již okolo 6:00 SELČ pozorovatelná jako vyvinutý Cb inc nad JZ - Z obzorem. V 6:45 již výraznější struktura s tmavším pásem těsně nad obzorem (shelf cloud se nakonec nevyskytl). V 6:50 první hřmění, v 7:10 mírné zesílení větru (pokles teploty nevýrazný) a postupná změna směru ze SZ na JZ. Od 7:30 do 8:15 srážky s max. intenzitou přes 30 mm/h o celkovém úhrnu 7,0 mm. V 7:47 viditelný první blesk, zpočátku převaha CC výbojů, po 8:00 spíše CG, nejbližší výboj 2 km daleko v 8:07 SELČ. Po 8:15 již pouze slabý déšť, avšak výrazné vzdálenější blesky a hromy (nejspíše CG+). Od západu vyjasnění a odchod bouřky dále k SV, kde se do 9:00 zcela rozpadla. |

Radarový snímek 21. června 2013 8:00 SELČ

Detekce blesků 21. června 2013 8:20 SELČ