| Záznamový list bouřky |
| --- |
| Amatérská meteorologická stanice Velké Svatoňovice http://www.meteosvatonovice.unas.cz/ |
| Záznamový list pro bouřky pozorované ve Velkých Svatoňovicích, případně na jiných místech v ČR. Zaznamenány naměřené údaje, připojeny radarové snímky a snímky detekce blesků CELDN. Rozšířený rozsah zjišťovaných údajů. |
| Pozorovatel | Tomáš Prouza |
| Místo | Velké Svatoňovice | Okres | Trutnov |
| Datum | 9. srpen 2013 | Čas | 18:00 - 19:25 SELČ |
| Pořadí ve dni | 4. | Trvání | 1:25 hod |
| Směr postupu | JZ - SV | Směr od stanoviště | přechod |
| Vítr - směr výchozí | S | Vítr - směr při změně | JZ |
| Vítr - rychlost v °B | 5°B | Vítr - max. náraz | 7,2 m/s S |
| Srážky - max. intenzita | 142,2 mm/h | Srážky - úhrn v mm | 7,8 mm |
| Srážky - typ | déšť | Kroupy - rozměry |  |
| Hromy - četnost | 50 x | Hromy - intenzita | silné |
| Blesky - CC | ANO | Barva | bílá | Typ | čárové |
| Blesky - CG | ANO | Barva | bílá | Typ | čárové |
| Prošla bouřka nad stanovištěm? | ANO | Nejbližší úder blesku | 750 m |
| Celková intenzita bouřky | silná | Typ bouřky | multicela |
| Jiné údaje |
| Poznámky k pozorování, pozorované zvláštnosti bouřkového oblaku (tuba, arcus apod.), popis vývoje bouře, zajímavé doprovodné jevy, snímky z radaru a detekce blesků. |
| Multicelární bouřka postupující od jihozápadu, první hrom slyšitelný v 18:00 SELČ. Před příchodem bouřky vanul S vítr o rychlosti okolo 5 m/s, pozvolna zesilující. V 18:17 došlo k výboji ve vzdálenosti 4 km, šlo o bílý CC blesk. V 18:19 začaly vypadávat srážky, zároveň dosáhl své největší rychlosti vítr, načež začal slábnout. V 18:24 došlo k výboji zhruba ve vzdálenosti 1 km a vzápětí vítr téměř zcela ustal. V 18:30 skokově zesílily srážky, které záhy dosáhly intenzity přes 140 mm/hod. V 18:32 došlo k nejbližšímu úderu blesku ve vzdálenosti 750 metrů. Po 18:45 začaly srážky slábnout, jádro s maximem elektrické aktivity minulo místo pozorování jižně. V 19:02 uhodil blesk již mimo aktivní oblast bouřky pouhých 1500 metrů daleko. V 19:22 se pak na zadní straně bouřky vyskytnuly mammaty. Po 19:25 konec bouřky a její odsun do Polska. |

Radarový snímek 9. srpna 2013 18:30 SELČ

Snímek detekce blesků 9. srpna 2013 18:50 SELČ